### П А С П О Р Т

## ГАЗОВАЯ

## ВОЗДУШНО - ТЕПЛОВАЯ

ЗАВЕСА СЕРИИ 700G

КЭВ-75П703G (YAC-SP60)

КЭВ-100П704G (YAC-SP95)

Санкт- Петербург                                09.2011

Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить техническое описание и инструкцию

по эксплуатации!

КЭВ – N  Х   ХХХ G

Источник тепла – газовый нагреватель

1-я – номер серии (1,2, … 9)

2-я – напряжение питания

1 – 220В, 0 – 380В

3-я – номер модели

Функциональное назначение:

П – воздушно-тепловая завеса

Условная тепловая мощность, кВт

Аббревиатура, означающая, что изделие

выпущено НПО «Тепломаш»

-6-

-5-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Компактные воздушно-тепловые завесы КЭВ-75П703G (YAC-SP60), КЭВ-100П704G (YAC-SP90) (далее – завесы) предназначены для защиты открытых ворот от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания путем создания струйной воздушной преграды.

1.2. Завесы имеют газовый источник тепла и рассчитаны для работы как в периодическом, так и в непрерывном режиме. При относительно редком открывании ворот могут использоваться как дополнительный источник тепла в помещениях.

1.3. Завесы предназначены  для эксплуатации в помещениях категории В,Г,Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26). Допустимость эксплуатации завес в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.)

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики приведены в таблице 1.

2.2. Подключение к трехфазной сети 380/50Гц.

2.3. Класс защиты от поражения электротоком 1.

2.4. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP44.

2.5. Драгоценные металлы отсутствуют.

2.6. Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема (при необходимости – с обеих сторон проема).

2.7  Подключение,  установку, наладку и эксплуатацию завес смотреть

в Техническом описании и инструкции по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Завеса                                                                                                        1 шт

3.2. Крепежные кронштейны (комплект)                                                     1 шт

3.3. Паспорт                                                                                                     1 шт

3.4.Техническое описание и Инструкция по эксплуатации                        1шт

-2-

Таблица 1

| Модель завесы | КЭВ-75П703G | КЭВ-100П704G |
| --- | --- | --- |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | 380/50 |
| Режим мощности, полезная / номинальная, кВт | 54,6/60 | 86,4/95 |
| Расход воздуха, м3/час | 10000 | 13500 |
| Марка газа | G20 |
| Давление газа, мбар | 20 |
| Расход газа, м3/час | 7,5 | 10 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12 |
| Эффективная длина струи*, м | 7 |
| Подогрев воздуха, оС | 17 | 19 |
| Габаритные размеры, мм | 920х1010х1500 | 675х970х2015 |
| Масса, кг | 230 | 307 |
| Максимальный ток, А | 3,2 | 4,5 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 1360 | 1990 |
| Уровень звука излучения на расстоянии 5м, дБ(А) | 66 | 67 |

* -  эффективная длина струи может служить оценкой допустимой высоты установки верхней завесы или ширины (полуширины) проема боковой завесы только для «мягких» наружных условий (tн (00С, ветер 1м/с) и сбалансированной приточно-вытяжной вентиляции. Любое ужесточение условий уменьшает эффективную длину струи.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Завеса КЭВ-___________П________G  заводской номер №_______________

изготовлена и признана годной к эксплуатации. Завеса имеет сертификат соответствия № РОСС FR.AE44.B81026  от 08.10.2009, сертификат пожарной безопасности №ССПБ.FR.ОП035.Н.01311 от 08.10.2009, выданные органом по сертификации промышленной продукции (АНО "НТЦ" СМПСС «ТЕСТ-С.-Петербург»).

Дата изготовления “      “                   20       года.          М.П.       ____________

(подпись)

-3-

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную и бесперебойную работу завесы при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев со дня продажи.

5.2. В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации и акта монтажной организации о подключении завесы к газовой сети, электропитанию и пуско-наладочных испытаниях.

5.3. При самостоятельном внесении изменений в электрическую схему изделие снимается с бесплатного гарантийного обслуживания.

5.4. Гарантийный (по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации и паспорта на изделие) и послегарантийный ремонт завесы осуществляется на заводе-изготовителе.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА, ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ И АКТА МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

-4-